## Slide 1: Follo Line Ski RW Sp4-5
Bane NOR
OHLA Norge
Permanent støttemur
Infrastruktur jernbane
Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau
Keller Grundläggning
65 millioner NOK
Prosjektet
  Prosjektet Follobanen Ski er en del av den nye høyhastighetsbanen mellom Oslo og Ski. Etter ferdigstillelse i 2022 får Ski et moderne transportknutepunkt med tre plattformer og et totalfornyet stasjonsområde.
  For å bygge sporene nord for stasjonen måtte det bygges en permanent støttemur.
  Utfordringen
  Vanskelige jordforhold inkludert sensitiv my leire, morenlag, store steinblokker og fast grunnfjell.
  Ekstraordinære sveisedetaljkrav for peller og ankerbjelker.
  Kompleks logistikk på stedet og begrenset arbeidsplass.
  Tilværelse av fullt operative spor langs veggen.
  Sekvensering for å maksimere produksjonen (opptil 3 borerigger samtidig på stedet)
  Løsningen
  Dobbelthodet bore-system for å minimere forstyrrelsen av omkringliggende jord.
  Sveiseanlegg for å prefabrikkere peleforingsrør og ankerbjelker.
  Reserveutstyr for å holde den stramme tidsplanen.
Stålpeler
Grunnankere
Sprøytebetong
Støttevegger som består av stålpeller, grunnankere og sprøytebetong for å beholde utgravningen på opptil 7 meters dybde.
391 stålpeller (5950 m), 199 grunnankere (5400 m) og 1500 m² sprøytebetong.
Ring-Bit system med Pilot bit brukt til peller og dobbelthodet bore-system brukt til ankerboring.
Prosjektleder Hovedentreprenør:
Vidal Alcon vidal.alcon@ohla-norge.no
Prosjekt start dato:
Mars 2021
Prosjekt slutt dato:
November 2021